## Slide 1
Voorbereiding bachelor proef
12/03/2014

## Slide 2: Cache simulatie
Door: Lenaerts Sander
Begeleider: Mattias De Wael
Promotor: Jennifer Sartor

## Slide 3: Inhoud
Doel van caches
Wat zijn caches
Waarom caches bestuderen
Hoe werken caches
Vier centrale vragen rond caches
Coherency in multicore
conclusie

## Slide 4: Doel
Processor: 0.3 - 0.5 ns
Main Memory: 80 -200 ns
=> 160 tot 666 keer sneller
Notes: Waarom zijn caches nodig
Performance en Price gap tussen processor en MM.
Processoren 0.3 tot 0.5 nanoseconden <> MM 80 tot 200 nanoseconden => 160 tot 666 keer trager
We willen oneindig snel, groot en goedkoop geheugen maar snel geheugen is duur.
Caches gaan proberen deze gap te overbruggen

## Slide 5: Wat zijn caches
Hardware component
Gereserveerd geheugen
Link tussen CPU en main memory
Bevat kopieën
Notes: Één van de hardware componenten van een computer.
Een gereserveerd deel van het geheugen van een computer.
Dit geheugen bevindt zich tussen CPU en main memory (logisch)
In dit geheugen zitten kopieën van data uit het main memory.

## Slide 6: Waarom
Hardware fabrikanten
Zelf caches samenstellen
Cache simulatie
Caches bestuderen
Notes: Waarom caches bestuderen
Keuzes met betrekking tot caches worden gemaakt door hardware fabrikanten, voor een computerwetenschapper zijn ze vast. Eigenlijk is dat nogal spijtig, het zou fijn zijn om zelf een cache te kunnen samenstellen en dan te kijken wat het effect is van die samenstelling op de performantie van een programma. Hiervoor kan men een simulatie gebruiken, maar voor men een simulatie kan maken moet men het onderwerp beheersen.

## Slide 7: Locality
(define (map lst function) (unless (null? lst) (function (car lst)) (map (cdr lst) function)))
Notes: Hoe gaat een cache de performance en price gap overbruggen?
Data die de processor in de toekomst nodig zal hebben kopiëren uit main memory en plaatsen in snellere cache memory dichter bij de processor.
Welke data zal in de toekomst nodig zijn?
-Spatial locality: data in de buurt van data => lst
-temporal locality: data nu nodig in toekomst ook nodig => function
Blokken: we gaan niet adres per adres verplaatsen binnen caches (te veel overhead.) Men gaat groepen (=blokken) van adressen verplaatsen.
Block placement: waar zet ik een zeker blok in de cache?
Block identification: waar zoek ik een zeker blok in de cache?
Block replacement: welk blok doe ik weg na een cache miss?
Write strategy: wat gebeurt er tijdens een write-operatie?

## Slide 8: Locality
(define (map lst function) (unless (null? lst) (function (car lst)) (map (cdr lst) function)))
Notes: Spatial locality: data in de buurt van data => lst
-temporal locality: data nu nodig in toekomst ook nodig => function
Blokken: we gaan niet adres per adres verplaatsen binnen caches (te veel overhead.) Men gaat groepen (=blokken) van adressen verplaatsen.
Block placement: waar zet ik een zeker blok in de cache?
Block identification: waar zoek ik een zeker blok in de cache?
Block replacement: welk blok doe ik weg na een cache miss?
Write strategy: wat gebeurt er tijdens een write-operatie?

## Slide 9: Locality
(define (map lst function) (unless (null? lst) (function (car lst)) (map (cdr lst) function)))
Notes: temporal locality: data nu nodig in toekomst ook nodig => function
Blokken: we gaan niet adres per adres verplaatsen binnen caches (te veel overhead.) Men gaat groepen (=blokken) van adressen verplaatsen.
Block placement: waar zet ik een zeker blok in de cache?
Block identification: waar zoek ik een zeker blok in de cache?
Block replacement: welk blok doe ik weg na een cache miss?
Write strategy: wat gebeurt er tijdens een write-operatie?

## Slide 10: Block placement
Notes: Waar zet ik een block in het geheugen?
fully associative: Een vrije keuze uit heel de cache.
set associative: Een keuze uit een gelimiteerde set, de cache wordt verdeeld in verschillende sets.
direct mapped/non-associative: Elk blok heeft exact één plaats binnen het geheugen adres modulo cache grootte

## Slide 11: Block identification
Read 5 / write 5 12
Notes: Een cache krijgt binnen read bloknummer, schrijf bloknummer data, (invalideer bloknummer)
Waar zoek ik een blok in de cache?
Neem een blok vast en vergelijk het opgeslagen blok nummer met het gezochte blok nummer. => binnen caches moeten blokken hun eigen blok nummer kennen.
Fully associative : blok kan overal komen => kijk overal of blok het gezochte blok is.
Set associative : blok kan overal in een set komen => kijk binnen set of blok het gezochte blok is
Directly mapped: blok kan maar op één plaats komen => kijk op die éné plaats of het blok het gezochte blok is.

## Slide 12: Block replacement
Notes: Direct mapped => geen keuze
Set-associative:
  LRU: hou tag bij, vergelijk tags
  FIFO: hou buffer bij
  NMRU: hou vlag vector bij: bij acces zet de vlag, als laatste vlag gezet wordt draai alle vlaggen om. Verwijderen => random binnen diegene wiens vlag niet gezet is.

## Slide 13: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MM |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write-through: write 1 16
Notes: Situatie
Alle caches (L1 en L2) zijn direct mapped caches, we gaan naar blok 1 de waarde 16 schrijven

## Slide 14: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MM |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write-through: write 1 16
Notes: De L1 cache zal schrijf operatie doorvoeren in zijn geheugen en daarna de schrijf operatie laten propageren in onderstaande structuur

## Slide 15: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MM |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write-through: write 1 16
Notes: De L2 cache zal schrijf operatie doorvoeren in zijn geheugen en daarna de schrijf operatie laten propageren in onderstaande structuur

## Slide 16: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MM |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write-through: write 1 16

## Slide 17: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 1 C 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 1 C 42 |  |  |  |  |  |  |  | 5 C 15 |  |  |  |  | 
MM |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write-back: write 1 16
Notes: Write-bach: pas data enkel aan in cache, bij verwijderen pas aanpassing toe op onderliggende structuur. Hou op elk moment bij of data aangepast is of niet

## Slide 18: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 1 D 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 1 C 42 |  |  |  |  |  |  |  | 5 C 15 |  |  |  |  | 
MM |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write-back: write 1 16
Notes: L1 past data aan en dirty vlag wordt gezet

## Slide 19: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 1 D 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 1 C 42 |  |  |  |  |  |  |  | 5 C 18 |  |  |  |  | 
MM |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write-back: Read 5
Notes: Cache miss in L1

## Slide 20: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 1 C 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 1 D 16 |  |  |  |  |  |  |  | 5 C 18 |  |  |  |  | 
MM |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write-back: Read 5
Notes: Blok 5 komt ook in set 1 van de L1 cache, verwijder blok 2
Blok 2 is dirty, er moet dus een write in L2 worden opgeroepen met de data in L1, hierna wordt L1 clean

## Slide 21: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 5 C 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 1 D 16 |  |  |  |  |  |  |  | 5 C 18 |  |  |  |  | 
MM |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write-back: Read 5
Notes: Blok 5 komt ook in set 1 van de L1 cache, verwijder blok 2
Blok 2 is dirty, er moet dus een write in L2 worden opgeroepen met de data in L1, hierna wordt L1 clean

## Slide 22: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L3 |  | 1 C 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Combo: write 1 16
Notes: L1 write-through
L2 write-through
L3 write-back

## Slide 23: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L3 |  | 1 D 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Combo: write 1 16
Notes: L1 write-through
L2 write-through
L3 write-back

## Slide 24: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 1 C 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 
L3 |  | 1 C 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Combo: write 1 16
Notes: L1 write-back
L2 write-through
L3 write-back

## Slide 25: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 1 D 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 
L3 |  | 1 C 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Combo: Read 5

## Slide 26: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 5 C 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 
L3 |  | 1 D 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Combo: Read 5

## Slide 27: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 5 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 
MM |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write 1 16
Notes: Caches doen zoizo aan read allocatie, maar niet noodzakelijk aan write-allocatie.

## Slide 28: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 5 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 
MM |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write-through: Write 1 16
Notes: Write-through: bij elke write wordt heel de cache doorlopen. beginnen in de L1 cache biedt geen voordeel. Write-allocatie kost tijd, blok 5 moet immers verwijderd worden uit dit voordeel.

## Slide 29: Write strategy
L1 |  |  |  |  | 1 D 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  | 1 C 42 |  |  |  |  |  |  |  | 5 C 18 |  |  |  |  | 
MM |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Write-back: Write 1 16
Notes: Write-back: het grote voordeel van write-back is dat meerdere write naar éénzeflde blok maar één maal naar beneden wordt gepropageerd, als er geen write-allocatie wordt gedaan moet er altijd naar beneden worden gepropageerd.

## Slide 30: Multicore processoren
Notes: De write-strategy zorgt ervoor dat verschillende kopieen coherent gehouden worden. In multicore processoren wordt dit ingewikkelder: elke processor heeft immers zijn eigen cache(s).
Multicore processoren kunnen gesplitst worden in symmetric multiprocessors en distributed shared memory. SMP is de architectuur die nu nagenoeg in elke computer gebruikt wordt. DSM is voor servers of systemen met enorm veel geheugen. De focus van mijn onderzoek ligt op SMP.

## Slide 31: Coherency protocols
 | Processor 1 Write 2 9 |  |  |  |  | Processor 2 |  |  | 
L1 | 2 5 |  |  |  |  | 2 5 |  |  | 
L2 |  |  | 2 5 |  |  |  |  | 5 | 
L3 |  |  | 2 5 |  |  |  |  |  | 

## Slide 32: Coherency protocols
 | Processor 1 |  |  |  |  | Processor 2 Write 2 7 |  |  | 
L1 | 2 9 |  |  |  |  | 2 5 |  |  | 
L2 |  |  | 2 9 |  |  |  |  | 5 | 
L3 |  |  | 2 9 |  |  |  |  |  | 

## Slide 33: Coherency protocols
 | Processor 1 |  |  |  |  | Processor 2 Write 2 7 |  |  | 
L1 | 2 9 |  |  |  |  | 2 7 |  |  | 
L2 |  |  | 2 9 |  |  |  |  | 7 | 
L3 |  |  | 2 7 |  |  |  |  |  | 

## Slide 34: Coherency protocols
 | Processor 1 |  |  |  |  | Processor 2 Write 2 7 |  |  | 
L1 | 2 9 |  |  |  |  | 2 5 |  |  | 
L2 |  |  | 2 9 |  |  |  |  | 5 | 
L3 |  |  | 2 9 |  |  |  |  |  | 
Notes: Oplossing: invalidate
Bij write-back wordt er ook terug geschreven tijdens invalidatie

## Slide 35: Coherency protocols
 | Processor 1 |  |  |  |  | Processor 2 Write 2 7 |  |  | 
L1 | #f 9 |  |  |  |  | 2 7 |  |  | 
L2 |  |  | #f 9 |  |  |  |  | 7 | 
L3 |  |  | 2 7 |  |  |  |  |  | 
Notes: Oplossing: invalidate, een blok mag pas data schrijven als hij als enige een kopie heeft van dit blok
Bij write-back wordt er ook terug geschreven tijdens invalidatie

## Slide 36: Coherency protocols
Notes: 2 manieren om dit te implementeren:
Snooping:
alle caches zijn verbonden met een shared medium
bij een write wordt invalidatie aanvraag verstuurt over dit shared medium
bij een miss wordt een bericht gestuurd om aan te geven dat data weer geshared is.
Directory based:
door de staat en positie van data bij te houden moeten er enkel berichten worden gestuurt naar caches die de data eigenlijk bevatten. Een medium met minder bandbreedte kan gebruikt worden, er kan dus meer nuttige data over dezelfde bandbreedte. Deze methode wordt gebruikt in een DSM (Distributed shared memory) systemen.

## Slide 37: Conclussie
Drie methoden
  Read
  Write
  Invalidate

## Slide 38: Conclusie
variatie punten
  Blok placement: 3
  Replacement strategie: 4
  Write strategie: 4
  Coherence protocolen: 5
  Multilevel in/exclusion: 2
  Read boven write: 2
  Prefetching/pipelining/way-predicition: 3
  Single / non-blocking caches: 2
  => 4320

## Slide 39: Conclusie
Zes knoppen
  Cache creatie
  Vind set adres
  Vind blok
  Na cache operatie
  Replacement strategy
  Write strategy
Notes: Cache creatie:
- grote van de cache wordt bepaald
- associativiteit
- voor write back moet ook een dirty vector aangemaakt worden
- replacement strategy heeft ook bepaalde datastructuren nodig
Vind set adres op basis van een blok adres
Vind blok op basis van set adres
Na cache operatie:
Ben ik een write en een write-through => laat write propageren
Ben ik een write en een write-back => zet de dirty bit
Update de replacent datastructuur (fifo-buffer, LRU-tag, NMRU-tag)
Replacement strategy:
hoe wordt een blok gekozen om verwijderd te worden
Write strategy:
hoe wordt de consistenty tussen verschillende niveau’s van de cache verzekerd.